# ROZPOČET – výkaz výmer

1. Identifikačné  údaje  stavby a investora

Názov stavby:  Zriadenie  cestnej strže a rigolu z betónových žľabov do betónu do existujúcej strže v dĺžke 108 m.

Miesto stavby: Obec Kračúnovce pri kaštieli, okres Svidník

Klasifikácia stavby : Stavba  vo voľnom  priestranstve

Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce.

1. Rezanie asfaltu 12 m2

2. Búranie asfaltu + výkop ryhy 6x0,75x0.60

3. Podsyp zo štrkopiesku 6x0,75x0,10 so zhutnením

4. Zabetónovanie dna výkopu pod strž 6x0,75x0,12

5. Zhotovenie strže dĺžky 6 m s osadením do cesty

6 m x0,45 x 0,60

6. Zhotovenie napájacej šachty – strž – rigol

7. Výkop ryhy pre vloženie betónových rúr priemer 40

5 x 0,60 x 0,60  1, 8 m3

8. Betónovanie podkladového betónu pod betónové rúry

a betónové žľabovky Š 54 cm 0,60 x 0,16 x 108 m     9,72 m3.

9. Montáž betónových rúr s osadením a obetónovaním

DL 5 m

10. Montáž betónových žľaboviek š. 54 cm s obetónovaním a

A zašpárovaním škár  96 m

11. Rúra betónová  priemer 0,40            5 ks

12. Žľabovka betónová 0,59                   384 ks